## Slide 1: 湖南省民政厅 视频会议系统基础培训
孙 磊
2019年12月5日

## Slide 2
1
视频终端介绍
2
视频终端故障处理
3
RMX500型MCU介绍
4
RMX500型MCU基本操作
5
四级组网拓扑图
6
各市县区IP分配规则
7
网络问题判断与处理

## Slide 3
1
视频终端介绍——HDX8000市州视频终端
视频连接

## Slide 4
1
视频终端介绍——HDX8000市州视频终端
音频连接

## Slide 5
1
视频终端介绍——HDX8000市州视频终端
电源、网络连接

## Slide 6
1
视频终端介绍——HDX6000区县视频终端
视频连接
音频连接
电源、网络连接

## Slide 7
1
视频终端介绍——遥控器介绍

## Slide 8
2
视频终端故障处理——设备初始化
选择简体中文；
按下确定键进入下一设置

## Slide 9
2
视频终端故障处理——设备初始化
欢迎界面，选择下一页

## Slide 10
2
视频终端故障处理——设备初始化
选择China；
选择下一页

## Slide 11
2
视频终端故障处理——设备初始化
输入系统名称
如长沙市雨花区Hn_ChangS_YuHQ
选择下一页

## Slide 12
2
视频终端故障处理——设备初始化
手动输入IP地址、掩码以及网关等信息；
更改IP地址会提示“更改此选项系统将重启”选择“继续”
其他默认不勾选；
选择下一页

## Slide 13
2
视频终端故障处理——设备初始化
1. 设置管理员ID，默认为admin ；
2. 设置密码，默认为设备14位SN号，建议密码设置为空；
3. 选择下一页

## Slide 14
2
视频终端故障处理——设备初始化
1. 不勾选注册；
2. 选择下一页，完成初始化配置并重启

## Slide 15
2
视频终端故障处理——系统状态
1.遥控器操作：系统-诊断-系统状态
2.检测终端每个模块是否正常，报错的项目以红色箭头表示

## Slide 16
2
视频终端故障处理——呼叫统计
1.遥控器操作：系统-诊断-呼叫统计
2.显示当前呼叫的统计数据
3.也可在通讯时通过遥控器左上角的信息键 来显示

## Slide 17
3
RMX500型MCU介绍
列表面板
地址簿
会议列表
RMX管理

## Slide 18
4
RMX500型MCU基本操作——系统登录
运行PC上的Web浏览器，在地址栏中输入：RMX 500 IP地址>然后回车
在欢迎界面，输入缺省的用户名（POLYCOM）和密码（POLYCOM）然后点击“登录”按钮进入Web配置主页

## Slide 19
4
RMX500型MCU基本操作——新建会议
点击新建会议菜单，创建新的会议

## Slide 20
4
RMX500型MCU基本操作——新建会议
选择对应的会议模板
设置会议时长，依据系统版本，V2.2之前版本2小时，V2.3版本8小时，以后V2.4可以自己模板里定义，最长24小时
会议ID和会议密码作为终端呼入使用
手动呼出和自动呼出
自动重邀：断线后自动呼叫终端，可设置呼叫次数和每次呼叫间隔的时间
显示状态为“断开”的与会者将不会被邀请。查看与会者状态，若断开原因为“拒绝”的与会者也将不会被邀请

## Slide 21
4
RMX500型MCU基本操作——新建会议
新建会议时添加终端和会议中添加终端
指定视频流，自动选择最优视频流
选择操作支持“Ctrl”、“Shift”组合键

## Slide 22
4
RMX500型MCU基本操作——会议管理
选择操作支持“Ctrl”、“Shift”键，可实现批量操作
支持视频预览
双流自由发送，不需设置发言权。点击“中断H.239” 手动断开双流
可监控终端本地音频状态
绿色的勾表明当前正在发送双流的会场

## Slide 23
5
四级组网拓扑图

## Slide 24: 办公网网关：10.75.XXX.33 255.255.255.224 可用IP范围： 34-61 视频网关： 10.75.XXX.1 255.255.255.240 视频终端： 10.75.XXX.2 可用IP范围： 2-13 区县防火墙：10.75.XXX.18 电子政务网交换机：10.75.XXX.17
6
各市县区IP分配规则

## Slide 25
7
网络问题判断与处理
1.办公网网络不通（收文电脑无法打开公文传输平台或核对系统无法使用）
在电脑上命令行窗口输入ping 10.75.XXX.33测试电脑到本地网关线路是否正常。
如果到本地网关不通，请检查电脑网线到本地交换机是否中断（或插错接口）。
如果本地网关有回包则继续ping 10.75.XXX.18(防火墙地址）。同样如果有回包
则表示网关到防火墙线路没有问题，不通就检查网关与防火墙设备网线是否连接正常。
最后，如果10.75.XXX.33和ping 10.75.XXX.18都是通的，请继续测试ping 10.75.XXX.17，
这个地址设备在当地的电子政务办如果10.75.XXX.17不通请联系电子政务办检查到本地的
电子政务外网链路是不是有问题。以上地址都能ping通的情况下，问题可能出在市局到省厅
的线路或者省厅服务器故障。

## Slide 26
7
网络问题判断与处理
2.视频终端不通
请检查视频终端是否正常运行（电视机是否能正常显示本地画面），机器背后网线是否亮灯，灯灭则网线连接不正常，更换网线或者水晶头。灯亮省厅还是无法呼上终端，首先确认视频终端连接到本地交换机的线路是否有改动，视频终端只能连接交换机上固定的端口才能正常通讯。还可以用公文电脑PING一下10.75.XXX.17检查到本地的电子政务外网是否连通，如果不通需联系本地电子政务办查找网络故障。

## Slide 27
谢谢