飞

目 次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1	1

3.2	1

4 总体要求	1

4.1 建设原则	1

4.2 坐标系统	1

4.3 数据库基本单元	2

5 地名地址数据库	2

5.1 数据内容	2

5.2 建库流程	2

5.3 建库成果	3

5.4 质量要求	4

5.5 更新与维护	5

6 数据库管理系统	5

6.1 需求分析	5

6.2 概念设计	5

6.3 逻辑设计	5

6.4 物理设计	6

6.5 功能设计	6

参 考 文 献	7

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由湖南省民政厅提出并归口。

本标准起草单位：湖南省民政厅、湖南省第二测绘院、湖南省第三测绘院、南京大峡谷信息科技有限公司。

本标准主要起草人：

范围

本规范规定了地名地址数据库建设总体要求、数据库内容、建库流程和数据库管理系统设计。

本规范适用于湖南省地名地址数据库建设。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 18521 地名分类与类别代码编制规则

DB43/T 213 县级以下行政区划代码

DB43/T 1361 地名数据元规范

DB43/T 1456 地址数据元规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

地名

人们对各个地理实体赋予的专有名称。

［GB/T 17733-2008，定义3.1］

地址

标识地理实体特定空间位置的结构化描述。

［DB43/T 1456，定义3.2］

总体要求

建设原则

地名地址数据库建设过程中应遵循标准化、安全性、现势性、实用性和可扩展性原则。

坐标系统

2000国家大地坐标系。

数据库基本单元

数据库以县级行政区为基本单元进行组织。

地名地址数据库

数据内容

地名地址数据库内容应包含地名数据、地址数据、行政区数据。

地名数据

地名数据应包括陆地水系、陆地地形、行政区域、群众自治组织、非行政区域、居民点、交通运输设施、水利、电力、通信设施、纪念地、旅游景点、建筑物、单位、地名标志等12大类，数据规范依据DB43/T1361执行。

地址数据

地址数据应包含门（楼）址、小区或建筑物名、门（楼）详址和组织机构名等信息，数据规范依据DB43/T1456执行。

行政区数据

行政区数据包括省级行政区、市（州）级行政区、县级行政区和乡级行政区，分层及属性定义依据下表执行。

##### 表1行政区属性项名称、定义及内容表

| 数据名称 | 数据分层 | 要素内容 | 几何类型 | 属性项 | 描述 | 数据类型 | 长度 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XZQ | XZQPR | 省级 行政区 | Polygon | GB | 地名分类码 | TEXT | 6 | M |
|  |  |  |  | ZQDM | 政区代码 | TEXT | 2 | M |
|  |  |  |  | MC | 名称 | TEXT | 50 | M |
|  | XZQCT | 市（州）级行政区 | Polygon | GB | 地名分类码 | TEXT | 6 | M |
|  |  |  |  | ZQDM | 政区代码 | TEXT | 4 | M |
|  |  |  |  | MC | 名称 | TEXT | 50 | M |
|  | XZQCN | 县级 行政区 | Polygon | GB | 地名分类码 | TEXT | 6 | M |
|  |  |  |  | ZQDM | 政区代码 | TEXT | 6 | M |
|  |  |  |  | MC | 名称 | TEXT | 50 | M |
|  | XZQTW | 乡级 行政区 | Polygon | GB | 地名分类码 | TEXT | 6 | M |
|  |  |  |  | ZQDM | 政区代码 | TEXT | 9 | M |
|  |  |  |  | MC | 名称 | TEXT | 50 | M |
| 注：地名分类码采用GB/T 18521，政区代码采用GB/T 2260和DB43/T 213。 |

建库流程

地名地址建库的流程应包括准备工作、初始库建设、地名地址调查、数据建库、数据入库等环节。

准备工作

准备工作应包括需求调研、方案编制、技术设计等。

初始库建设

从有关部门收集地名地址数据，经格式转换、坐标转换、数据整合后，按照DB43/T 1361和DB43/T 1456标准，处理形成地名地址初始库。从民政部门收集行政界线数据，按照表1，处理形成行政区数据。

工作底图制作

以大比例尺地图或高分辨率正射影像作为基础数据，叠加地名地址初始库和行政区数据后，形成工作底图。

地名地址调查

通过实地踏勘、走访，对地名地址初始库地名地址信息进行调查、核实和信息补充，并在工作底图上进行标注。

数据建库

对外业调查成果进行整理、录入，并与地名地址初始库融合，经过质量检查、编辑处理后，形成标准的地名数据与地址数据。

数据入库

将地名数据、地址数据导入地名地址数据库管理系统，并在系统中实现地名数据、地址数据、行政区数据的关联。

建库成果

成果内容

成果内容应包括数据库体、技术设计、质检报告、工作总结和验收报告等。

成果格式

- 数据库体格式：File Geodatabase；

- 文档资料格式：PDF、JPG。

成果命名及目录组织

成果以县为单位，命名为“DMDZ+行政区代码+县（区、市）名称”，成果目录按照图1组织（以芙蓉区为例），其中DM430102.gdb表示地名数据库，DZ430102.gdb表示地址数据库，XZQ430102.gdb表示行政区数据库。

##### 图1  成果目录组织

质量要求

完整性要求

- 数据完整性：地名地址数据内容应完整，无遗漏；

- 数据冗余度：地名地址数据内容无冗余重复现象；

- 资料完整性：本规范5.3.4规定的资料应完整。

属性精度要求

- 属性项的完备性：应包含本标准所有规定的属性项；

- 属性项的正确性：属性项的名称、类型、长度、顺序应与本规范一致；

- 属性值的正确性：要素分类、分类代码等属性值应正确。

位置精度要求

- 绝对位置精度：实测误差应小于20米；

- 相对位置精度：要素之间的相对位置应与实际保持一致。

现势性要求

  - 现势性保持：应根据需求定期或实时对数据进行更新，保持数据的现势性；

  - 现势性记录：要素属性中应包含时间标识。

逻辑一致性要求

- 概念一致性：要素分类与代码、数据结构、属性、要素间关系在同一尺度上应保持一致，在不同尺度上应符合统一的体系规则，地名与地址关联应正确，不同层级的地名、地址对应属性应保持一致；

- 拓扑一致性：行政区与地名、地址之间拓扑关系应正确，不同尺度行政区之间拓扑关系应正确，同一尺度行政区不同要素之间拓扑关系应正确；

- 格式一致性：数据物理存储结构，格式应符合DB43/T1361、DB43/T1456 和本规范的规定；

- 时间一致性：单个地名或地址采集时间不能早于命名时间，停止使用时间不能早于命名时间，历史地址必须填写停止使用时间。

更新与维护

地名数据的更新

地名数据更新包括地名的新增、变更和废止，地名地址数据库应及时对新增地名进行登记、对变更地名进行记录、对废止地名的时间和状态做出响应，此外还应同步更新其关联的地址信息。

地址数据的更新

地址数据更新应依据DB43/T1456执行，此外还应同步更新其关联的地名信息。

行政区数据更新

当地名地址数据覆盖范围内行政区划发生变化时，应获取相应数据进行更新，此外还应同步更新其关联的地名数据和地址数据。

数据维护

当更新地名地址数据库时，应及时对原数据库进行备份，并通过日志记录数据的修改过程，实现对历史数据的追溯。

数据库管理系统

数据库管理系统设计应包括需求分析、概念设计、逻辑设计、物理设计、功能设计。

需求分析

在数据库管理系统设计、开发之前应进行用户调查和需求分析，并形成需求分析报告。

概念设计

概念模型设计

应对地名地址数据库所管理的数据归类、综合、抽象，采用数学模型来描述，建立的模型应不依赖于数据库软硬件环境。

数据关联关系

地名数据、地址数据、行政区数据之间应建立明确的集成和关联关系。

逻辑设计

逻辑模型设计

在数据库系统设计中，应明确地名数据、地址数据、行政区数据和其他扩展数据的数据组织形式，建立数据库逻辑模型。

数据关联及组织

应依据数据的关联关系在各种数据之间、同类数据不同要素之间建立逻辑关联，实现关联数据之间的快速检索；应采用优化的数据结构和组织方法，减少数据冗余。

物理设计

数据库管理系统应安全、稳定、兼容、可扩展，支持复杂数据类型、面向对象的数据建模、海量数据管理、数据库恢复、安全管理、并行处理和并发控制，具有分布式的数据管理和动态存储空间管理，以及良好的开发环境、性能价格比和服务支持能力。

功能设计

数据管理功能

数据库系统应具备以下数据管理功能：

- 数据库安全管理；

- 数据库管理与维护；

- 数据的输入输出；

- 数据处理功能；

- 数据表达、查询、检索与统计。

应用服务功能

数据库系统应具备以下应用服务功能：

- 地名地址属性管理；

- 地名地址查询、登记、变更及注销；

- 地名命名批准书管理；

- 行政区划管理；

- 界线管理。

参 考 文 献

[1]GB/T 17798 地理空间数据交换格式

[2]GB/T 35639-2017 地址模型

[3]GB/T 21740-2008 基础地理信息城市数据库建设规范

[4]GB/T 33453-2016 基础地理信息数据库建设规范

[5]GB/T 13923 基础地理信息要素分类与代码

[6]GB/T 18316-2008数字测绘成果质量检查与验收

[7]CH/Z 9010 地理信息公共服务平台 地理实体与地名地址数据规范

[8]《中华人民共和国测绘成果管理条例》（国务院令第469号）

[9]《地名管理条例》（国发〔1986〕11号)

[10]《第二次全国地名普查数据建库与管理软件设计规范》（国地名普查办发〔2014〕32号）

[11]《湖南省第二次全国地名普查领导小组关于印发〈湖南省第二次全国地名普查工作规程实施细则》的通知（湘地名普查组发〔2015〕1号）

# Text boxes

湖南省市场监督管理局       发  布

XXXX-XX-实施

XXXX-XX-XX发布

地名地址数据库建设技术规范

Technical specification of geographic name and address database

（征求意见稿）

2018.11.27

DB43/XXXX-2018

DB43

湖南省地方标准